Digital Signal Processing                                                                University of the Ryukyus

Undergraduate Course     Student's Name:                                        Faculty of Engineering

Last-Term Examination    Sudent's No.                                           Dept. of Information Eng.

2007.8.10                         ( Each problem scored equally)                          Prof. M.R. Asharif

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

１-次の図1(a)のような回路がある。x1(nT), のフーリエ変換X1(w), が、図１（ｂ）に示されている。出力y(nT)のフーリエ変換Y(w)を求めよ。また、概略を示せ。ただし、f0=1 kHz とする。

X1(w)

-1     0       1          kHz

Y(w) =                                  　　　　　　　   　  Y(w)

0        1         2         3           4          5            f (kHz)

2-離散時間システムのフーリエ変換H(w)は下記のようになる。時間領域h(n)を求めよ。T=1とする。

H(w) = 2 cos(w)  e- j w

3- ある電話音声信号の４ｋHz帯域において、サンプリング周期T secでサンプリングされた離散時間信号をつくる。その離散時間信号に対してwcut-off=0.9πのLPFのデジタルフィルタリングを行う。最大サンプリング周期（TMax　）を求めよ。ただし、LPFによって音声情報が失われないこととする。

０　　　　0.9π          ｗ

4- つぎの有限信号x(n)のDFT, X(k), を求めよ。 但しN=4 、T=1とする。

X(n)={ 0, 1, 2,  3 }

5-　4点FFTのシグナルフロー図を描け。ただし、出力信号は自然順とする。

6-　N=32点として、DFTとFFTの乗算回数を比較せよ。また、bitreversal入力で14番目にどの入力サンプルが入るか。

7- 以下に２次IIR　ディジタルフィルタの図を示す。フィルタの極は重解であるための a を求めよ。（T=1）

y(n) = x(n) + a y (n-1) +0.25 y(n-2)

2- 5 z-1 ＋1.5 z-2

8-　次の式を逆Z変換せよ。 H (z)  =

(1- z-1  )  2 (1+ 0.5 z-1 )

9-　次の差分方程式は、ある離散時間線形時不変システム(IIRデイジタルフィルター)の入出力関係を表し ている。  　　　　　y(n)=x(n) - 2x(n-1) + 2.5 y(n-1) – y(n-2)

1- ディジタルフィルターの伝達関数H(z)を求めよ。

2-　このＩＩＲ ディジタルフィルターの安定性を調べよ。

３- 逆システムのインパルス応答h(n)-1を求めよ。

# Text boxes

X

X

h(n)=

+

j2π3f0nT

e

1- H(z)=

2-    安定である 　　　　　　安定ではない

3-  h(n)-1＝

z-1

a=

+

+

X(０) =                          X(1)=                            X(2)=                          X(3)=

z-1

j2πf0nT

e

FFT

＝　　　　　　　　　　　　　　　　　ｘ（　　）

DFT

h(n)=