Digital Signal Processing                                                                University of the Ryukyus

Undergraduate Course     Student's Name:                                        Faculty of Engineering

Last-Term Examination    Sudent's No.                                           Dept. of Information Eng.

2008.8.8                         ( Each problem scored equally)                          Prof. M.R. Asharif

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

１-次の図のような回路がある。x(nT), のフーリエ変換X(w), が、図示されている。出力y(nT)のフーリエ変換Y(w)を求めよ。また、概略を示せ。ただし、T=1とする。

Y(w) =                                  　　　　　　　   　  Y(w)

0    　　　ｗ０　　　　　2 w0

2- 次の図でFIR-Digital Filterの入力の周波数領域がX(w)とすると、出力の周波数領域Y(w)を求めよ。

３-離散時間システムのフーリエ変換H(w)は下記のようになる。時間領域h(n)を求めよ。T=1とする。

H(w) = 2 cos(w)

4- つぎの有限信号x(n)のDFT, X(k), を求めよ。 但しN=3 、T=1とする。

x(n)={ 1, 0, 1 }

n=0

5-　4点FFTのシグナルフロー図を完成せよ。ただし、入力信号は自然順とする。

6-　N=128点として、DFTとFFTの乗算回数を比較せよ。また、bit reversal入力で54番目にどの入力サンプルが入るか。 (Hint: 54=00110110)

7- 以下のIIRディジタルフィルターは２個の一次フィルタで構成されている。フィルタの安定性のために、”r”

の範囲を求めよ。

8-　次のZ変換せよ。 x(n) = n (0.5) n u(n)

9-　次の差分方程式は、ある離散時間線形時不変システム(IIRデイジタルフィルター)の入出力関係を表し ている。  　　　　　y(n)=x(n-1) + 0.6４ y(n-2)

1- ディジタルフィルターの伝達関数H(z)を求めよ。

- このＩＩＲ ディジタルフィルターの安定性を調べよ。

- インパルス応答ｈ（n）をもとめよ。

4- 入力がx(n)=δ(n)-0.64δ(n-2)　の時に出力y(n)を求めよ。

# Text boxes

X

X

X(z)=

X

+

X

Y(w)= ・・・・・･X(w)

1- H(z)=

2-    安定である 　　　　　　安定ではない

3-  h(n)＝

4- y(n)=

+

X

・・・＜ｒ＜・・・

+

X(k)= ・・・・・・　　　X(-1) =        , X(0)=          , X(1)=

j2w0 nT

e

FFT

＝　　　　　　　　　　　　　　　　　ｘ（　　）

DFT

h(n)=

+